配电线路运行与维护专项职业能力考核规范

- 定义

熟悉配电线路的运行管理规范，运用设备检测、设备维护消缺等运行维护技术对配电线路进行日常运行和维护，掌握对配电线路的运行和维护的能力。

- 适用对象

运用或准备运用本项能力求职、就业或相关岗位新上岗人员的岗前考核。

- 能力标准与鉴定内容

| 能力名称：配电线路运行与维护 职业领域：配电线路 |
| --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
| （一） 设备测试 | 1.能够根据配电线路运行管理规范完成巡视和测试的准备工作。 2.能够针对现场作业环境进行作业危险点分析。 3.能够按照巡视和设备测试作业卡所列举的内容规范安全的完成对设备的巡视检测作业。 4.能够详细准确的完成巡视检查检测记录 | 1.配电线路设备的组成 2.配电线路运行管理规范 3.巡视工器具的使用 4.电力安全工作规程（配电线路部分） 5.完成测试设备使用 | 50% |
| （二） 设备更换检修 | 1.能够正确的对现场线路设备进行检查，查找到事故或异常点并进行更换。 2.能够完成项目操作 | 1.电力安全工作规程（配电线路部分） 2.电力安全工器具的使用方法。 3.完成具体设备更换检修作业项目操作。 | 50% |

- 鉴定要求

（一）申报条件

达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

（二）考评员构成

考评员应具备一定的配电线路运行与维护专业知识及实际操作经验；每个考评组不少于3名考评员。

（三）鉴定方式与鉴定时间

技能操作考核采取实际操作考核。技能操作考核时间为90分钟。

（四）鉴定场地和设备要求

1.场地要求

考核场所在面积不小于2000 平方米的室外标准配电线路实训场中，光线充足，空气流通。考场设置若干考核工位，必须包含完整的线路段，包含项目所需所有线路设备、变压器台区。考场或工位应设置高清晰度的视频监控设备，可对考试全过程进行视频录像。考试工位标明工位号。还需配备主考室及候考室。

2.设备要求

| 序号 | 名称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电线路实训场 | 2回10kV配电线路，其中包含变压器台区2处，耐张杆4根，直线杆8根；空地1000平方米 | 处 | 1 |  |
| 2 | 登高工具 | 350mm脚扣、登高绳、登高板 | 付 | 20 |  |
| 3 | 双控安全带 | 全身式 | 付 | 20 |  |
| 4 | 工作绳 | 15m | 条 | 10 |  |
| 5 | 钢卷尺 | 3m | 把 | 10 |  |
| 6 | 板手 | 250mm×30mm(10’) | 把 | 20 |  |
| 7 | 手锤 | 2P圆头锤 | 把 | 10 |  |
| 8 | 工具包 |  | 个 | 10 |  |
| 9 | 安全帽 |  | 顶 | 30 |  |
| 10 | 棉纱手套 |  | 双 | 50 |  |
| 11 | 防坠器 | 15m | 台 | 5 |  |
| 12 | 直线杆四线单横担 | 1200*5*50 | 付 | 10 |  |
| 13 | 抱箍 | 200mm | 付 | 10 | 配套2付垫片及螺母 |
| 14 | 光学经纬仪 | DJ6型 | 付 | 10 |  |
| 15 | 木桩 |  | 根 | 若干 |  |
| 16 | 竹桩 |  | 根 | 若干 |  |
| 17 | 花杆 |  | 根 | 1 |  |
| 18 | 兆欧表 | 1000V | 台 | 1 |  |
| 19 | 接地线 | 25mm2 | 付 | 1 |  |
| 20 | 高压验电器 | 10kV | 把 | 1 |  |
| 21 | 低压验电器 | 0.4kV | 把 | 1 |  |
| 22 | 工频高压信号发生器 | 0.4kV/10kV | 把 | 1 |  |
| 23 | 绝缘手套 | 10kV | 付 | 2 |  |
| 24 | 接地电阻测量仪 | ZC-8 | 台 | 1 |  |
| 25 | 10kV隔离开关 | 10kV | 付 | 3 |  |
| 26 | 10kV跌落熔断器 | Rw7\11\12三选一 | 付 | 3 |  |